# Blankett A3

# Kondensatorer

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.

## Administrativa uppgifter

| Byggnadens adress | Fastighetsbeteckning |
| --- | --- |
| Inventerad av | Datum |
| Byggnadsnummer | Bruttoarea (m2) | Byggnadsår | Ombyggnadsår |

| Etikettnr | Placering | L*1 | Märkning | År | Antal | PCB*2 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa Lysrörsarmaturer |  |  |
|  | Summa Övrigt |  |  |
|  | Summa Totalt |  |  |

*1: Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur

*2: . Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: Antal x 0,05 (kg/st)..

PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980 Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB märks upp med etikett och dokumenteras i protokoll. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t.o.m. 1980 som PCB-haltiga. Etikettnr avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen L markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen Märkning kan man om man vill skriva in tillverkarnamn serienummer eller liknande. År avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning– inventerad PCB (Blankett B).

Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till Svedala kommun, Bygg- och miljökontoret.